## Slide 1: ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนแบบทันที

## Slide 2: ความสำคัญ
เนื่องจากรถจักรยานยนต์นั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง และมีแนวโน้มการบาดเจ็บจากการชนมากกว่ายานพาหนะประเภทอื่น หมวกนิรภัยจึงเป็นเครื่องป้องกันอันตรายสาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะช่วยลดการตายหรือการบาดเจ็บศีรษะรุนแรงลงได้ 30% และลดโอกาสบาดเจ็บรุนแรงในศีรษะได้ถึง 4 เท่า
ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยการทำงานของตำรวจจราจรในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะบางครั้งการพิจารณาด้วยตาเปล่าอาจเกิดความผิดพลาดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเมื่อยล้าหรือประสิทธิภาพด้านสายตา ดังนั้นการนาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ จะทาให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อมีการตรวจจับอย่างเข้มงวดผู้คนก็จะหันมาสวมใส่หมวกนิรภัยกันมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการตายและการบาดเจ็บจากการขับขี่จักรยานยนต์ลดลงตามไปด้วย

## Slide 3: ขอบเขต
ระบบสามารถตรวจจับหมวกนิรภัยได้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบปิดเต็มหน้า แบบเต็มใบ และแบบครึ่งใบไม่รวมถึงเครื่องสวมศีรษะประเภทอื่นๆ เช่น งอบ ผ้าโพกหัว หรือ ผ้าคลุมหน้าของคนมุสลิม
สภาพการจราจร มีความหนาแน่นของยานพาหนะ น้อยกว่า 50 % ของพื้นที่ถนนในภาพวิดีโอ
สภาวะแวดล้อมต้องไม่มีฝนฟ้าคะนอง หมอก หรือสภาพแวดล้อมที่บดบังทัศนวิสัยของการมองเห็น
ช่วงเวลาที่โปรแกรมสามารถประมวลผลได้จะเป็นเวลากลางวันเท่านั้น ไม่รวมถึงเวลากลางคืน
องศามุมกล้องของการถ่ายวิดีโอ ต้องกดลงจนเห็นถนนเป็นฉากหลัง
ทิศทางการเดินรถในวิดีโอ ยานพาหนะจะแล่นทิศทางเข้าหากล้อง และมีทิศการเดินทางจากขอบบน ถึงขอบล่างของวิดีโอ

## Slide 4: เป้าหมาย
ได้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน
ได้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของตำรวจจราจร

## Slide 5: ข้อจำกัด
ข้อจากัดของข้อมูลนาเข้า
  ไฟล์วีดีโอต้องมีขนาด 640*480
  ไฟล์วีดีโอต้องมีความละเอียดสูง
  ไฟล์วีดีโอและไฟล์ภาพต้องมีความสว่างพียงพอ
  ไฟล์วีดีโอต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่มีฝนฟ้าคะนอง หมอก หรือสิ่งบดบังทัศนวิสัยของการมองเห็น
  ไฟล์ภาพต้องประกอบไปด้วยวัตถุหนาแน่นไม่เกิน 50% ของพื้นที่ภาพ
  ไฟล์ภาพบริเวณหมวกนิรภัยต้องไม่มีวัตถุที่ไม่ใช่พื้นหลังซ้อนอยู่
  ไฟล์ภาพบริเวณหมวกนิรภัยต้องมีความชัดเจน
  ไฟล์ภาพต้องเป็นภาพที่เอียงเป็นมุมก้ม 45 องศาจากระดับสายตา
  ไฟล์ภาพต้องมีพื้นถนนเป็นพื้นหลังทั้งหมด

## Slide 6: อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  Notebook ACER
- CPU: Intel core 2 duo
- Ram: 2 GB - Hard
- disk: 80 GB
  กล้องดิจิทัล Canon IXUS 860IS
  กล้องวิดีโอดิจิทัล Sony รุ่น DCR-SR46E
2) ซอฟต์แวร์ (Software)
  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP
  Microsoft Visual C# 2008
  Windows Media Player
  IPLab
  Photoshops cs4
  SnagIt7

## Slide 7: ภาพที่ใช้
ภาพนิ่ง
  มีขนาด 640 x 480 จุดภาพ
  เป็นภาพสี Bitmap 24 บิตต่อจุดภาพ
ไฟล์วีดีโอ
  มีขนาด 640 x 480 จุดภาพ
  เป็นวิดีโอภาพสีในรูปแบบ AVI

## Slide 9: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม

## Slide 10: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
1.ขั้นตอนการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว (Motion Detection) สาหรับการทำงานของโปรแกรมในส่วนนี้รับข้อมูลนำเข้าระบบที่เป็นไฟล์วีดีโอ ซึ่งจะทาการดึงกรอบภาพออกมาพิจารณาทีละกรอบภาพ
กระบวนการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว

## Slide 11: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
ภาพนาเข้าที่ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับสีเทา
สำหรับการทางานในขั้นตอนนี้ ข้อมูลนำเข้าจะพิจารณาภาพทีละกรอบภาพของไฟล์วีดีโอ โดยจะมีการกำหนดภาพพื้นหลังไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในขั้นตอนการลบพื้นหลัง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนำภาพเข้ามาลบกับภาพพื้นหลัง ผลลัพธ์ที่ได้คือวัตถุที่ไม่ใช่พื้นหลังจะปรากฎออกมา

## Slide 12: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน Background subtraction

## Slide 13: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
2.ขั้นตอนการจำแนกประเภทวัตถุ (Object Classification) ในขั้นตอนนี้ข้อมูลนำเข้าคือ ภาพขาว-ดำซึ่งบริเวณวัตถุเป็นสีขาวและพื้นหลังเป็นสีดำ โปรแกรมจะทำการแยกประเภทวัตถุโดยตรวจสอบจากขนาด โดยการนำค่าความกว้างและความสูงของวัตถุที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้ามาเข้าสมการเพื่อคำนวนหาขนาดของวัตถุในความเป็นจริง จากนั้นนำค่าที่ได้ไปตรวจสอบว่าวัตถุที่มีขนาดดังกล่าวน่าจะเป็นวัถตุประเภทไหน ซึ่งโปรแกรมที่เราพัฒนาต้องการตรวจจับหมวกนิรภัย ดังนั้นเราจึงทำการแยกจักรยานยนต์ออกจากวัตถุอื่นๆ
เนื่องจากขั้นตอนการระบุตำแหน่งและการจำแนกวัตถุบางครั้งอาจเก็บตำแหน่งของสิ่งรบกวนที่มีขนาดเท่ารถจักรยานยนต์เข้ามาด้วย ดังนั้นเราจึงทาการตรวจสอบอีกครั้งโดยใช้การนับจำนวนจุดภาพเทียบกับพื้นที่เพื่อกำจัดสิ่งรบกวนออกไป

## Slide 14: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
3.ขั้นตอนการตรวจจับหมวกนิรภัย (Helmet Detection)
สำหรับขั้นตอนนี้ข้อมูลนำเข้าคือ ภาพของวัตถุที่คาดว่าเป็นรถจักรยานยนต์
กระบวนการตรวจจับหมวกนิรภัย

## Slide 15: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
การตรวจสอบสี (Color Checking)
จะทำการตรวจสอบค่าเฉดสี (Hue), ค่าความอิ่มสี (Saturation) และ ค่าความสว่าง (Brightness) ของจุดภาพบริเวณหมวกนิรภัยโดยกำหนดช่วงของสีที่ระบุว่าเป็นหมวกนิรภัยไว้ หากเป็นไปตามที่กาหนดโปรแกรมจะทำการบันทึกว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้สวมหมวกนิรภัย แต่หากไม่เป็นไปตามที่กาหนดโปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังขั้นตอนของการตรวจจับผิวหนัง (Skin Detection)
การตรวจจับผิวหนัง (Skin Detection)
ในขั้นตอนนี้จะทำการตรวจสอบบริเวณใบหน้าของผู้ขับขี่ว่าปรากฎผิวหนังหรือไม่ ซึ่งค่าที่ใช้ในการตรวจสอบคือ ค่าความเข้มสี ถ้าหากตรวจสอบไม่พบค่าความเข้มสีในช่วงที่กำหนดหรือมีจำนวนน้อย จะทำการบันทึกว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้สวมหมวกนิรภัย แต่หากมีจำนวนมากโปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังขั้นตอนของการตรวจสอบเส้นขอบ

## Slide 16: ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (ต่อ)
การตรวจสอบเส้นขอบ (Edge Checking)
ในขั้นตอนนี้เรานำภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตรวจจับเส้นขอบ จากนั้นทำการนับจำนวนจุดสีที่เป็นสีขาว หากมีจำนวนมากแสดงว่าเส้นขอบมีความซับซ้อนซึ่งจากการทดลองพบว่าเส้นขอบของผู้สวมหมวกนิรภัยจะมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นโปรแกรมจะสามารถบันทึกว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้สวมหมวกนิรภัย หากพบว่าเส้นขอบไม่มีความซับซ้อนโปรแกรมจะทำการทันทึกว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
ตัวอย่างของหมวกนิรภัยที่ถูกตรวจจับในขั้นตอนการตรวจสอบเส้นขอบ

## Slide 17: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การแปลงภาพ (Image Transformation)
1.1 การแปลงภาพสีให้เป็นภาพระดับสีเทา การแปลงภาพสีให้เป็นภาพระดับสีเทา เป็นการทำเพื่อทาให้การประมวลผลมีความรวดเร็วและง่ายขึ้น จึงมีการเปลี่ยนภาพสีให้อยู่ในรูปของภาพระดับสีเทา ที่มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 255 โดยหลักการแปลงค่าในแต่ละจุดภาพของภาพสี ให้เป็นค่าในแต่ละจุดภาพของภาพระดับสีเทา ทาได้โดยการดึงค่าของสีแดง 29.89% สีเขียว 58.70% สีน้ำเงิน 11.40% รวมเป็น 100% ตัวอย่างเช่น ถ้ามีจุดสีเหลืองที่มีค่าในแกนสีแดงเป็น 250 ค่าในแกนสีเขียวเป็น 240 และค่าในแกนสีน้ำเงินเป็น 20 ซึ่งวิธีแปลงให้เป็นสีเทาจะนาค่าสีแดงมา 29.89% ซึ่งสามารถเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ว่า “ถ้าค่าสีแดงเป็น 100 ให้ดึงมา 29.89 แต่ถ้าค่าสีแดงเป็น 250 จะดึงมาเท่ากับ (250 x 29.89) / 100 " นั่นคือ ถ้าทำทั้ง 3 แกน จะได้ว่า
- ค่าของสีแดง จะเป็น ( 250 x 29.89) / 100 ซึ่งเท่ากับ 74.725
- ค่าของสีเขียว จะเป็น ( 240 x 58.7) / 100 ซึ่งเท่ากับ 140.88
- ค่าของสีน้ำเงิน จะเป็น ( 20 x 11.4) / 100 ซึ่งเท่ากับ 2.28
ในช่วง 0 ถึง 255 นั่นคือต้องแปลงค่า 217.885 ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด กล่าวคือ ให้มีระดับสีเทาเป็น 218

## Slide 18: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1.2 การแปลงภาพระดับสีเทาให้เป็นภาพขาว-ดำ (การทำขีดแบ่ง) กระบวนการการทำขีดแบ่ง ทำเพื่อที่จะช่วยแยกบริเวณที่สนใจออกจากบริเวณที่เป็นพื้นหลัง และมีประโยชน์อีกอย่าง คือ ช่วยลดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลภาพ กล่าวคือภาพระดับสีเทา จะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลถึง 8 บิตหรือ 256 ระดับ แต่เมื่อสร้างเป็นภาพขาว-ดำแล้ว จะใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยลงถึง 8 เท่า นั่นคือ แต่ละจุดภาพจะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลแค่ 1 บิตกระบวนการการทาขีดแบ่ง ทำได้โดยการนำค่าของแต่ละจุดภาพไปเปรียบเทียบกับค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เรียกว่า ค่าขีดแบ่ง (Threshold value) หรือ T ซึ่งหากค่าของจุดภาพนี้มีค่าน้อยกว่า T จะทำการกาหนดค่าใหม่ให้กับจุดภาพนั้นเป็น 0 ซึ่งก็คือ สีดำ และถ้าหากค่าของจุดภาพนั้นมีค่ามากกว่า T ค่าใหม่ของจุดภาพนั้นจะถูกกาหนดให้เป็น 1 ซึ่งก็คือ สีขาว สามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันได้ดังนี้

## Slide 19: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
โดย
g(x) คือ ค่าของรูปภาพที่ได้จากการแปลงภาพให้มีค่าเพียง 1 หรือ 0
f(x,y) คือ ค่าระดับสีเทาของจุดภาพที่พิกัด
T คือ ค่าขีดแบ่ง
ดังนั้นค่า T จะเป็นตัวกาหนดว่า บริเวณใดที่เราสนใจให้เป็นสีขาว และบริเวณใดที่เราไม่สนใจเป็น สีดา

## Slide 20: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2. การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ(Morphological Image Processing)
2.1 การขยายขนาดภาพ (Dilation) การขยายขนาด เป็นการขยายขนาดของวัตถุในภาพ เพื่อจุดประสงค์บางประการ เช่น เพื่อปิดรูเล็กๆ ในวัตถุ หรือใช้เพื่อช่วยให้วัตถุ 2 วัตถุที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันแต่อยู่ใกล้กัน สามารถเชื่อมต่อกันได้ เป็นต้น การขยายขนาดทาได้โดย วางตัวประกอบโครงสร้าง (Structure element) ลงบนภาพ แล้วเลื่อนตัวประกอบโครงสร้าง มีขั้นตอนดังนี
1. ถ้าจุดศูนย์กลางของตัวประกอบโครงสร้างตรงกับค่า '0' ในภาพ ไม่ต้องดาเนินการใดๆ และให้เลื่อนตัวประกอบโครงสร้างไปยังจุดภาพถัดไป
2. ถ้าจุดศูนย์กลางของตัวประกอบโครงสร้างตรงกับค่า '1' ในภาพ ให้ดาเนินการด้วยตัวดาเนินการทางตรรกะหรือ (Or) ระหว่างภาพกับสมาชิกโครงสร้าง

## Slide 21: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.1 การกร่อนข้อมูลภาพ (Erosion) กระบวนการกร่อนข้อมูลภาพ เป็นการดาเนินการเช่นเดียวกับการขยายขนาดภาพ แต่ให้ลักษณะตรงกันข้าม นั่นคือ การกร่อนจะลดขนาดของวัตถุให้เล็กลง แสดงดังรูป 2.11 ขั้นตอนการประมวลผลทาเช่นเดียวกับการขยายขนาดภาพ แต่ดาเนินการต่างกันดังนี้
1. ถ้าจุดศูนย์กลางของตัวประกอบโครงสร้างตรงกับค่า '0' ในภาพ ไม่ต้องดาเนินการใดๆ และให้เลื่อนตัวประกอบโครงสร้างไปยังจุดภาพถัดไป
2. ถ้าจุดศูนย์กลางของตัวประกอบโครงสร้างตรงกับค่า '1' ในภาพ ให้พิจารณาว่า ถ้ามีจุดภาพค่า '1' ในตัวประกอบโครงสร้างเลยออกจากวัตถุซึ่งมีค่า '1' ในภาพให้เปลี่ยนค่า '1' ณ ตาแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางในภาพเป็นค่า '0'

## Slide 22: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
3. การตัดแยกภาพ (Image Segmentation)
3.1 การหาขอบของวัตถุ (Edge Detection) เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หาขอบของวัตถุใดๆในภาพให้ชัดขึ้น
กระบวนการหาขอบของวัตถุ

## Slide 23: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
4. การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement)
4.1 Sharpening filter ตัวกรองคมชัด คือ ตัวกรองที่ทำให้ภาพคมชัดขึ้น มี 2 แบบ
1. ค่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 สมการสำหรับฟังก์ชันหนึ่งมิติ f(x)
2. ค่าอนุพันธ์อันดับที่ 2 สมการสำหรับฟังก์ชันหนึ่งมิติ f(x)

## Slide 24: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
4.2 Image Subtraction เป็นกระบวนการที่ใช้หาความแตกต่างของแต่ละจุดภาพในภาพสองภาพ โดยถ้าให้ f(x,y) และ h(x,y) เป็นภาพที่ต้องการหาความแตกต่างแล้วจะสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
โดยกระบวนการนี้ จะทำการคำนวณหาผลต่างระหว่างทุกคู่ของแต่ละจุดภาพในภาพ นั่น หมายความว่า ภาพทั้งสองจะต้องมีขนาดเท่ากัน ประโยชน์ที่ได้จากการหาผลต่าง คือ จะได้ภาพที่แสดง ผลต่างของทั้งสองภาพ เช่น ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถจักรยานยนต์ในแต่ละลำดับของภาพ การ ลบถูกใช้ เพื่อลบส่วนประกอบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงออก คงเหลือไว้แต่ส่วนประกอบที่มีการเคลื่อนไหวในภาพ

## Slide 25: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
5. โดเมนเชิงพื้นที่ (Spatial Domain)
โดเมนเชิงพื้นที่ หมายถึง ที่ตั้งอยู่หรือระนาบของ จุดภาพที่ประกอบขึ้นเป็นภาพ ซึ่งสามารถระบุ ตำแหน่งของจุดภาพในความหมายของระยะทางได้ กล่าวคือ ในโดเมนเชิงพื้นที่เราสามารถแทนภาพ ด้วย f(x,y) เมื่อ x และ y คือ ระยะทางในแนวแกนตั้งและแกนนอนวัดจากจุดกำเนิด
5.1 ตัวกรองเชิงพื้นที่ (Spatial filter) กระบวนการกรองเชิงพื้นที่ คือ กระบวนการในการปรับแต่งค่าแต่ละจุดภาพในรูปภาพ โดยอาศัย ค่าจุดภาพของจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่จะปรับค่ามาคานวณ โดยจะพิจารณาเพื่อนบ้านกี่จุดนั้น ขึ้นอยู่กับ ขนาดและรูปร่างของตัวกรองที่ใช้ โดยปกตินิยมใช้ขนาด 3 x 3 คือ การพิจารณาเพื่อนบ้านทั้งหมด 8 จุด ตาแหน่งของจุดที่เป็นเพื่อนบ้านพิจารณาได้จากการนาตัวกรองเข้าไปวางทาบตรงกลางของจุ ดนั้น ค่าใหม่ที่ จุด (x,y) ที่ได้สามารถคานวณได้จากสมการ

## Slide 26: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณของสัมประสิทธิ์ของตัวกรอง กับค่าของจุดที่อยู่ใต้ตัวกรองนั้นโดยตรง สังเกตได้ว่าสัมประสิทธิ์ w(0,0) จะทับกันพอดีกับ f(x,y) นั่นคือ ตัวกรองถูกวางอยู่ตรงกลางที่จุด (x,y)
กลไกการกรองเชิงพื้นที่ โดยใช้ตัวกรอง ขนาด 3 x 3

## Slide 27: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
โดยทั่วไปถ้าขนาดของตัวกรองเป็น m×n และขนาดของภาพที่จะกระทำเป็น M×N จะได้ สมการในการคานวณค่าใหม่ของแต่ละจุดภาพดังนี้
โดยที่ a = (m-1)/2 และ b = (n-1)/2 และถ้าจะทำการกรองเชิงพื้นที่กับทุกจุดในภาพสมการนี้จะต้อง ให้ x มีค่าเป็น 0,1,2,3,..,M-1 และ มีค่าเป็น 0,1,2,3,..,N-1

## Slide 28: ผลการทดลอง
การทดลองนำวีดีโอจานวน 7282 เฟรม มาทำการทดลองเพื่อตรวจจับหมวกนิรภัย นับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยโดยคนได้จำนวน 72 คน นับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยโดยคนได้จำนวน 5 คน ผลของการทดลองโดยระบบ สามารถตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยได้จานวน 68 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94 และสามารถตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้จานวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60

## Slide 29: ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินได้พบกับปัญหาและอุปสรรคทั้งสภาพอากาศและการจราจรที่แออัดก็เป็นปัญหาในการเก็บข้อมูล ในช่วงของการพัฒนาระบบทีมผู้พัฒนาได้ทาการพัฒนาระบบโดยรับข้อมูลเข้าเป็นภาพนิ่ง ซึ่งผลการทดลองที่ได้ผลดีพอสมควร แต่เมื่อเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าเป็นไฟล์วิดีโอทำให้พบว่าการใช้พื้นหลังคงที่กับพื้นหลังที่สามารถเรียนรู้ได้ให้ผลที่ต่างกัน นอกจากนั้นยังพบปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลวิดีโอที่ไม่สามารถประมวลผลแบบทันทีเนื่องจากการออกแบบขั้นตอนวิธีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้การตรวจจับหมวกนิรภัยเกิดข้อผิดพลาดจานวนมาก

## Slide 30: ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาระบบเพิ่มให้สามารถตรวจจับหมวกนิรภัยได้ในทุกๆ ทิศทาง ไม่ว่าทิศทางการเดินรถในวิดีโอ ยานพาหนะจะแล่นทิศทางเข้าหากล้อง หรือแล่นออกจากกล้อง
ควรพัฒนาระบบเพิ่มให้สามารถตรวจจับวัตถุได้ในทุกองศามุมกล้องของการถ่ายวิดีโอ คือไม่จาเป็นต้องเห็นถนนเป็นฉากหลัง

## Slide 31: อ้างอิง
กิดากร ตั้งสุจริตธรรม, วิรงรอง อู่ไทย, สิตานัน วัชรโชติ. โครงงาน ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนแบบทันที, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

## Slide 32: ขอบคุณครับ/ค่ะ